## Slide 1: " LA COMPUTACION PROGRAMABLE SE DEBE A LA INVENCION DE LAS MEMORIAS "
Equipo 9

## Slide 2: MEMORIAS
MEMORIAS PRINMMMMEMOCIPALES
MEMORIAS SECUNDARIAS
=>Capacidad
MEMORIAS PRINCIPALES =>Velocidad
Equipo 9
Integrantes: Agustín Sosa , María De Los Angeles Sánchez , Gabriel González Castellví

## Slide 3: MEMORIAS PRINCIPALES
RAM (Memoria de acceso aleatorio). Temporal Volátil.
VRAM(RAM optimizada para adaptadores de videos).
ROM(Memoria de solo lectura, permanente, configuración
inicial de arranque y funciones básicas).
CACHE (ubicada entre CPU y RAM).
REGISTROS (Almacenamiento de alta velocidad)

## Slide 4
CPU
RAM
RAM
Equipo 9
Single channel
Dual channel
Única señal a ancho de banda y frecuencia determinada
RAM
Misma capacidad, velocidad, frecuencia, latencia y fabricante
Capacidad = capacidad + capacidad
Velocidad = velocidad + velocidad

## Slide 5
CACHE
CPU
CACHE
RAM
datos
datos
datos
CPU copia en CACHE datos relevantes que necesita de la RAM en forma rápida
Equipo 9

## Slide 6
CACHÉ
L1
L2
L3
L4
PROCESADOR
VELOCIDAD/CAPACIDAD
Equipo 9

## Slide 7: Registros:
REGISTROS DE DATOS: almacena datos a transferir a la memoria.
REGISTROS DE DIRECCIONES: almacena la ubicación de la memoria de los datos a acceder.
DATOS
Equipo 9

## Slide 8: REGISTROS
Memoria de muy alta velocidad para acceder a la información importante de manera rápida.
Program counter (calcula la cantidad de ejecución y apunta a próxima
instrucción a ejecutarse).
Registros de instrucciones
Registro de datos
Registros de direcciones
Acumulador: Es un registro en el que se almacenan los resultados aritméticos y lógicos intermedios que serán tratados por la ALU.
Equipo 9

## Slide 9: CICLO DE LA MAQUINA
1-BUSCAR
2-DECODIFICAR
3-EJECUTAR
4-ALMACENAR
Equipo 9

## Slide 10: MEMORIAS SECUNDARIAS
MASIVO
PERMANENTE (No volátil)
MAYOR CAPACIDAD
MENOR VELOCIDAD
Equipo 9

## Slide 11: MEMORIAS SECUNDARIAS
MAGNETICAS (grabación magnética, disco/s giratorios)
OPTICAS (escritura y lectura en múltiples posiciones por pulsos eléctricos)
ESTADO SOLIDO(escritura y lectura por láser)
Equipo 9

## Slide 12: MEMORIAS SECUNDARIAS
MAGNETICAS
HARD DRIVE DISK
Equipo 9

## Slide 13: MEMORIAS Ópticas
DVD
CD
BLU - RAY
Equipo 9

## Slide 14: MEMORIAS DE ESTADO SOLIDO
Unidades de estado solido
Pendrive
SSD (Solid State Drive)
Equipo 9

## Slide 15: VON NEUMANN
MEMORIA PRINCIPAL EN EL MODELO DE VON NEUMANN
Equipo 9

## Slide 16: EVOLUCIÓN DE LAS MEMORIAS RAM
DDR RAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
DDR5 RAM
VOLTAJE
2002. 2004. 2007. 2014. 2020
2.5V
1.8V
1.5V
1.2V
1.1 V
Equipo 9

## Slide 17: EVOLUCION DE LAS MEMORIAS RAM
DDR RAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
DDR5 RAM
2002. 2004. 2007. 2014. ==> 2020
CAPACIDAD (Gb)
Equipo 9

## Slide 18: EVOLUCION DE LAS MEMORIAS RAM
DDR RAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
DDR5 RAM
2002. 2004. 2007. 2014. 2020
VELOCIDAD (MHz)
Equipo 9

## Slide 19
LATENCIA
Cantidad de ciclos de reloj entre una petición y su respuesta.
Petición
Respuesta
Equipo 9

## Slide 20
LATENCIA VS TIEMPO DE EJECUCIÓN DE UNA TAREA
L1
CPU 3Ghz
L3
L2
SSD
RAM
DISCO RIGIDO
Latencia
Tiempo de ejecución
0.9
0.3
2.8
7-150
12.9
70-100
1-10
nanosegundos
microsegundos
milisegundos
Equipo 9

## Slide 21: CONCLUSION: la evolución de las memorias ha sido tan importante como la evolución del CPU, su acompañamiento se traduce en la notable mejora que vemos hoy en día tanto en velocidad como capacidad en las potentes computadoras.
Equipo 9